МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУБАНЬ»

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

схема актуализирована: ООО «ЭКСПЕРТНО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.07.2010 г. № 190-ФЗ

«О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУБАНЬ»

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД.

город Ростов-на-Дону

2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУБАНЬ»

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

схема актуализирована: ООО «ЭКСПЕРТНО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.07.2010 Г. № 190-ФЗ

«О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ»

Договор № 4 от 27.октября.2014 года

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУБАНЬ»

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД.

Арх. № 15/02-03-2015-СТ-9

Директор                  _______________                            Н.В. Гуназа

город Ростов-на-Дону

2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………….. 5

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………………………………............8

Глава 1. Краткая характеристика территории …………………………………………………8

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения …………………………………………13

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ..…………..17

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ……………………………………………….17

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения ………………………………………17

а) Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения ………………………….17

Часть 2. Источники тепловой энергии ......................................................................................18

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты …………………………..20

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии ……………………………………..26

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии ………………………..29

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии ………………………………………………………………………………30

Часть 7. Балансы теплоносителя ……………………………………………………………...32

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом ………………………………………………………………………………………..33

Часть 9. Технико-экономические  показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций …………………………………………………………………………………….35

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения …………………………………………41

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа ……………………………………………..42

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения ……….44

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения …………..44

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов ………………………….…44

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности) ……………….59

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей …………………………………………….61

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ………………………………………………………......63

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения  ………………………..63

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  ………………………………………………………….....63

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии …………………………………………....69

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ………….......76

Раздел 5. Перспективные топливные балансы………………………………………………..77

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение...79

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии ……………………………………………………………………………………….....84

Раздел 9. Решения по бесхозяйным объектам ……………………………………...…….......84

Приложения 1-14 ………………………………………………………………………….. 85-99

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения сельского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2030 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трас тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предшествующего проектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята схема теплоснабжения сельского поселения с актуализацией на 2016 год.

Схема разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставление вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения. В основном, за счет развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счет его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторов тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «сельское поселение Кубань» Гулькевичского района (в дальнейшем МО «сельское поселение Кубань»), до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабжении». Статья 23 «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов, регулирующая всю системы взаимоотношений в теплоснабжении и направленная на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей» № 190-ФЗ.

При проведении актуализации использовалось Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введенный с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схемы теплоснабжения городов и промышленных узлов», 1992 год. В том числе результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития МО «сельское поселение Кубань»;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристики систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплового носителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической  энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договор на поставку топливо - энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и так далее);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем теплоснабжения принимаются согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92): - 28 0С;

- средняя температура отопительного периода (со средней суточной температурой наружного воздуха <- 8 0C): - 3,5 0С;

- продолжительность отопительного периода (со средней суточной температурой наружного воздуха <- 8 0C): 213 сутки.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

Территория сельского поселения  Кубань расположена в  северо-западной части Гулькевичского района. На севере поселение граничит с Кавказским районом, на западе - с Тбилисским районом, на востоке – с Комсомольским сельским поселением, на юге - с Николенским и Скобелевским сельскими поселениями.

На территории сельского поселения расположено семь посёлков: Кубань, Новоивановский, Урожайный, Дальний, Подлесный, Мирный, Трудовой.

Территорию сельского поселения Кубань с востока на запад пересекает автомобильная дорога регионального и межмуниципального значения, которая связывает населенные пункты Кубань, Новоивановский, Мирный с городом Гулькевичи, Новоукраинским сельским поселением и Тбилисским Районом.

Общая численность населения сельского  поселения Кубань, на 01.01.2015 года, составляла 6340 человек.

Согласно генеральному плану МО «сельское поселение Кубань» занимает территорию площадью 18168 га, в том числе земли населенных пунктов – 586 га или 9,38 %.

Основой экономики муниципального образования является агропромышленный комплекс. В структуре района показатели производства сельскохозяйственного сектора сельского поселения Кубань занимают одно из лидирующих мест.

В последнее время наблюдается тенденция активного вовлечения инвестиционных средств в развитие агропромышленного комплекса.

Посёлок Кубань в структуре муниципального района носит роль перспективного центра развития производств, а остальные населенные пункты муниципального образования  классифицированы как населенные пункты с ограниченной социальной функциональностью.

В п. Кубань пищевая промышленность развита в направлении производства хлеба и  хлебобулочных изделий. На территории элеватора в юго-восточной части поселка расположена хлебопекарня и комплекс вспомогательных складских помещений.

Вблизи расположен мукомольный цех и цех по производству макаронных изделий со складом. В восточной части населенного пункта расположена бойня.

Коммунально-складская территория нефтебазы с размещенным на ней комплексом цистерн и складов расположены в юго-восточной части поселка. Вблизи южной границы п. Кубань расположены кирпичный завод на 3 млн. кирпичей, база ремонтно-строительного управления и энергослужбы.

В 0,6 км от южной границы п. Кубань ведется разработка карьеров по добыче полезных ископаемых. Еще один карьер расположен в 1,8 км от юго-западной границы поселка.

Также, в южной направлении, от населенного пункта организован пункт предпосевной обработки семян ККЗ «Кубань».

В северном направлении от п. Кубань организована  производственная территория с размещением на ней автотранспортных предприятий и предприятий пищевой промышленности: центральных ремонтных мастерских на 50 ремонтов год, механического парка на 133 места, нефтебазы ККЗ, пивоваренного завода на 120 тонн в год, ССПК «Агросоюз Кубани», комбикормового завода на 15 тонн в год, молочного завода на 16-18 тонн в сутки, колбасного цеха и складов хозяйственных товаров.

Помимо этого в п. Кубань функционирует лесоохотничье хозяйство.

В п. Советский представлено производство по переработке зерна, с размещенными на территории мельницей и комплексом складских сооружений.

С северо-западной стороны от границы населенного пункта функционирует крупная свиноводческая племенная ферма №1 ГУП ОПХ Племзавод «Кубань» на 5000 голов. На территории размещены 6 животноводческих комплексов.

В южном направлении от границы п. Советский расположена недействующая животноводческая ферма.

В границе муниципального образования в северо-восточном направлении между поселками Советский и Подлесный расположен карьер по добыче полезных ископаемых. Вблизи расположена пчеловодческая ферма.

В северо-западном направлении от п. Новоивановский расположена молочно-товарная ферма №4 на 900 голов (8 коровников). Далее в 1 км, расположена свинотоварная ферма №4 на 2100 голов. В восточном направлении от молочно-товарной фермы №4 расположена производственная база строительного отдела и мукомольный цех. С северной границы поселка расположен механический парк.

В северном направлении от п. Урожайный расположены центральные ремонтные мастерские, территория нефтебазы, 4 коровника. В населенном пункте размещены два зернохранилища. В п. Мирный организована территория с размещением мехпарка, складов ГСМ и строительного отдела. С северной стороны расположена молочно-товарная ферма №5 на 1200 голов с размещением 6 коровников. Вблизи действует карьер.

С восточной стороны от п. Трудовой расположена свинотоварная ферма № 5 на 3000 голов (8 свинарников).

Производственные территории п. Дальний сформированы в юго-западном направлении от его границы - коммунально-складская территория, центральные ремонтные мастерские, 2 зернохранилища и ФДМ №3 на 600 голов (2 коровника).

Баланс территорий под производственными и сельскохозяйственными объектами в разрезе существующих границ населенных пунктов приведен ниже:

п. Кубань

– промышленности – 0,3 га;

– коммунально-складского назначения – 0,7 га;

– сельскохозяйственного использования – 10,7 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 10,5 га, животноводства – 0,2 га;

п. Советский

– коммунально-складского назначения – 0,9 га;

– сельскохозяйственного использования – 4 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 3,4 га, сельскохозяйственного производства – 0,6 га;

п. Новоивановский

– сельскохозяйственного использования – 5,8 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 5,8 га;

п. Урожайный

– сельскохозяйственного использования – 3,5 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 2,7 га, сельскохозяйственного производства – 0,9 га;

п. Мирный

– коммунально-складского назначения – 0,7 га;

п. Трудовой

– сельскохозяйственного использования – 4 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 3,9 га, сельскохозяйственного производства – 0,1 га;

п. Дальний

– сельскохозяйственного использования – 2,8 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 2,8 га;

п. Подлесный - сельскохозяйственного использования – 0,2 га, в том числе сельскохозяйственного производства – 0,2 га. В границах муниципального образования (в том числе в границах населенных пунктов) баланс территорий под производственными и сельскохозяйственными объектами выглядит следующим образом:

– промышленности – 5,4 га;

– коммунально-складского назначения – 12 га;

– добычи полезных ископаемых – 9,2 га;

– сельскохозяйственного использования – 15 078 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 14 903,8 га, животноводства – 132,4 га, сельскохозяйственного производства – 41,9 га.

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами.

Прогноз численности был выполнен методом передвижки возрастов, в качестве базового периода определен конец 2014 г.

Таблица 1 Прогноз общей численности населения сельского поселения (на конец года)

| Показатель | Единица измерения | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2028 г. |
| Общая численность населения | человек | 6516 | 6850 |
| в том числе |  |  |  |
| п. Кубань | человек | 2625 | 2700 |
| п. Советский | человек | 1137 | 1200 |
| п. Новоивановский | человек | 1032 | 1100 |
| п. Урожайный | человек | 642 | 700 |
| п. Мирный | человек | 502 | 550 |
| п. Дальний | человек | 300 | 300 |
| п. Подлесный | человек | 167 | 180 |
| п. Трудовой | человек | 112 | 120 |
| - младше трудоспособного возраста | % | 18 | 20 |
| - трудоспособного возраста | % | 52 | 48 |
| - старше трудоспособного возраста | % | 30 | 32 |

Таблица 2 Темп прироста численности населения сельского поселения в течение расчетного срока

| Показатель | Темп прироста |
| --- | --- |
|  | 2018 г. по отношению к 2014 г. | 2018 г. по отношению к 2014 г. | 2030 г. по отношению к 2014 г. |
| Общая численность населения | 101% | 102% | 107% |
| в том числе |  |  |  |
| - младше трудоспособного возраста | 115% | 127% | 143% |
| - трудоспособного возраста | 90% | 83% | 77% |
| - старше трудоспособного возраста | 116% | 126% | 134% |

Схема административного деления МО «сельское поселение Кубань» с указанием расчетных элементов территориального деления представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема административного деления МО «сельское поселение Кубань»

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения

П. Кубань:

Система теплоснабжения п. Кубань централизованная.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается многоквартирная жилая и общественная застройка.

Источником централизованного теплоснабжения является котельная №43:

Котельная №43, расположенная по ул. Спортивная, 2, установленной мощностью 4,09 Гкал/ч; вид топлива - природный газ; суммарная присоединённая нагрузка 2,15 Гкал/ч; температурный график 95/70 ºС.

Схема сетей теплоснабжения закрытая, четырёхтрубная. Суммарная протяженность тепловых сетей — 5,376 км в 2-х трубном исчислении. В качестве изоляционного слоя используется минеральная вата.

Способ прокладки тепловых сетей - надземный, подземный.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов.

Централизованным теплоснабжением охвачено порядка 15% населения.

Частный жилой сектор и общественные здания, не присоединённые к системе централизованного теплоснабжения, отапливаются от индивидуальных газовых котлов.

Анализируя существующие состояние системы теплоснабжения, выявлено следующее:

– централизованное теплоснабжение малоэтажной и среднеэтажной застройки, а так же общественных и административных зданий.

– оборудование котельных морально и физически устарело;

– износ тепловых сетей;

П. Дальний:

Система теплоснабжения децентрализованная - от индивидуальных котлов и печек, топливом являются природный газ, дрова и уголь.

Анализируя, существующие состояние системы теплоснабжения выявлено  отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и частной застройки.

П. Мирный. Система теплоснабжения децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Анализируя, существующие состояние системы теплоснабжения выявлено  отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и частной застройки.

П. Новоивановский:

Система теплоснабжения в населенном пункте п. Новоивановский децентрализованная от индивидуальных котлов, топливом являются природный газ.

Теплоснабжение детского сада выполнено от индивидуальной котельной на природном газе.

Анализируя, существующие состояние системы теплоснабжения выявлено отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и частной застройки.

П. Подлесный:

Система теплоснабжения в населенном пункте п. Подлесный децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Анализируя, существующие состояние системы теплоснабжения выявлено отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и частной застройки.

П. Советский:

Система теплоснабжения п. Советский централизованная.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается часть многоквартирной жилой застройки.

Источником централизованного теплоснабжения является котельная №33, расположенная по ул. Степная,  установленной мощностью 1,24 Гкал/ч; вид топлива - природный газ; суммарная присоединённая нагрузка 0,26 Гкал/ч; температурный график 95/70 ºС.

Схема сетей теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Суммарная протяженность тепловых сетей - 0,756 км в 2-х трубном исчислении. В качестве изоляционного слоя используется минеральная вата.

Способ прокладки  тепловых сетей - надземный, подземный.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов.

Частный жилой сектор и общественные здания не присоединённые к системе централизованного теплоснабжения,  отапливаются от индивидуальных газовых  котлов.

Анализируя существующие состояние системы теплоснабжения, выявлено следующее:

– централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки.

– оборудование котельных морально и физически устарело;

– износ тепловых сетей.

П. Трудовой:

Система теплоснабжения - децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Анализируя, существующие состояние системы теплоснабжения выявлено  отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и частной застройки.

П. Урожайный:

Система теплоснабжения - децентрализованная от индивидуальных котлов, топливом являются природный газ.

Анализируя, существующие состояние системы теплоснабжения выявлено отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и частной застройки.

Обобщим, что в МО «сельское поселение Кубань» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла.

В соответствии с ответом теплоснабжающей организации от 15.01.2015 года № 23 в настоящее время централизованное теплоснабжение в МО «сельское поселение Кубань» представлено 2 котельными, расположенными на территории МО «сельское поселение Кубань».

П. Советский:

1) Котельная № 33 улица Степная (филиал АТЭК «Гулькевичские тепловые сети»);

П. Кубань:

1) Котельная № 43 ул. Спортивная 2 (филиал АТЭК ГТС).

Часть жилой застройки поселка Советский отапливается от котельной № 33. По сельскому поселению индивидуальная жилая застройка имеет теплоснабжение от автономных котлов, работающих, в основном, на газовом топливе.

В поселке Кубань котельная № 43 объекты: жилые дома и объекты социального назначения.

Топливом для котельных является природный газ. Тепловые  сети  четырёхтрубные и двухтрубные, тупиковые. Прокладка  трубопроводов  тепловых  сетей  составляет:  подземная  62,4  %  надземная – 37,6%. Изоляция  реконструированных  трубопроводов – пенополиуритан (ППУ  изоляция),  остальные – минеральная  вата. В качестве материала для теплоизоляционной конструкции трубопроводов тепловой сети применена минеральная вата (марки 150), покровный слой – рубероид. Утвержденный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, с параметрами теплоносителя при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления, 95/70С и  65С — горячее водоснабжение.

Централизованное горячее водоснабжение обеспечено в центральном теплоснабжении. В индивидуальном жилом фонде установлены местные водонагреватели.

Диаметр тепловых сетей от 25 до 200 мм. Единой схемы тепловых сетей в поселках не имеется. Каждая котельная имеет свою зону обслуживания, средний радиус обслуживания – 100-200 м.

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время по состоянию на 2015 год централизованное теплоснабжение потребителей МО «сельское поселение Кубань» осуществляется от 2 котельных:

1) П. Советский: котельная № 33 улица Степная (филиал АТЭК «Гулькевичские тепловые сети», установленная мощность 1,24 Гкал/ч, температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения - двухтрубная);

2) П. Кубань: котельная № 43 ул. Спортивная 2 (филиал АТЭК ГТС, установленная мощность 4,09 Гкал/ч, температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения - двухтрубная).

Таблица 3. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО «сельское поселение Кубань»

| № | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов тепловой сети (2-трубная), м | Материальная характеристика трубопроводов тепловой сети (в 2-х трубном исполнении), м*м | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 33 ул. Степная п. Советский (филиала АТЭК ГТС) | 0,756 | 0,756 | 0,26 |
| 2 | Котельная № 43 ул. Спортивная 2 п. Кубань (филиал АТЭК ГТС) | 5,376 | 5,376 | 2,15 |
|  | Итого | 6,132 | 6,132 | 2,41 |

а) Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

Принципиальная схема зон действия индивидуального теплоснабжения представлена в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

1. П. Советский улица Степная

В поселке Советский централизованное теплоснабжение представлено одним источником, расположенным по улице Степная, где преобладают многоквартирные жилые дома. Индивидуальное теплоснабжение распространяется, в основном, на частный сектор и объекты социальной сферы и представлен индивидуальными автономными котлами, работающими на природном газе.

2. Поселок Кубань улица Спортивная 2

В п. Кубань централизованное теплоснабжение представлено одним тепловым источником, расположенным по улице Спортивная, № 2. Котельная отапливает объекты жилой застройки и объекты социальной сферы. Остальную территорию охватывает индивидуальное теплоснабжение, которое распространяется не только на частный сектор, но и на жилые дома и социально-значимые объекты. Основным видом топлива служит природный газ.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 4. Описание котельной улица Степная, п. Советский

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 33 улица Степная, поселок Советский (ОАО филиал АТЭК ГТС) |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива – газ Котлы: Универсал-6 (2 штуки) Насосы: К-45/55 (2 штука) насосы сетевые К-8/18 (2 штуки) насосы ГВС |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 1,24 Гкал/ч. Производство тепловой энергии: - 826,37 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год); - 851,16 Гкал/год (план на 2015-2016 гг.). |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,74 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка 0,26 Гкал/ч. |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 18,66 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год). Тепловая мощность нетто 0,703 Гкал. |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию – 1978, 2000 год |
| Е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 0С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии за 2014 год 826,37 Гкал/год. |
| И) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Средняя частота отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии – 1 отказ в месяц |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии имеется, по причине эксплуатации устаревшей автоматики безопасности ПМА (требуется замена). |

Таблица 5. Описание котельной № 43 поселок Кубань улица Спортивная, № 2

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 43 поселок Кубань улица Спортивная, № 2 (филиал АТЭК ГТС) |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива – газ Котлы: Минск -1 (2 штуки) Братск – 1 (3 штуки) Насосы: WILO IL 40/160 -4/2 (1 штука) циркуляционные насосы KSB GN 080-200 (1 шт.) 1Д200-90 (2 шт.) сетевые насосы 4 КМ-8 (1 шт.) 6КМ-10 (1 шт.) К-20/18 (1 шт.) WILO IL 40/160 -4/2 (1 шт.) насосы ГВС |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 4,09 Гкал/ч. Производство тепловой энергии: - 4855,05 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год); - 5097,8 Гкал/год (план на 2015-2016 года). |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 4,09 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2014 год) 2,15 Гкал/ч. |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 108,34 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год). Тепловая мощность нетто 3,8855 Гкал/ч. |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию – 1983, 2001 год |
| Е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 0С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 4855,05 Гкал/год. |
| И) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Средняя частота отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии – 1 отказ в месяц |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии имеется, по причине эксплуатации устаревшей автоматики безопасности ПМА (требуется замена). |

Часть 3. Тепловые сети, сооружений на них и тепловые пункты

Таблица 6. Описание тепловой сети котельной улица Степная, п. Советский

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная улица Степная п. Советский ОАО филиал АТЭК ГТС |
| А) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной п. Советский по улице Степная (ОАО филиал АТЭК ГТС) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха – 21 0С. |
| Б) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| В) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – маты минераловатные; способ прокладки – подземная и надземная; начало эксплуатации – 1978 год. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном грунты среднесуглинистого типа, а также песчаные по механическому составу. Основные параметры тепловых сетей (в данном исполнении): подключенная нагрузка 0,26 Гкал/ч. Расчет тепловой нагрузки приведен в Приложении к Схеме. |
| Г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| Д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8-2 м, в перекрытиях камер – не менее 2 люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70 0С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении к Схеме |
| Ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70 0С Данные график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70 0С. |
| З) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находятся в Приложении к Схеме. |
| И) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| К) статистику восстановлений (аварийно – восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет | Статистика восстановлений (аварийно – восстановительных ремонтов) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| М) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые сети) тепловых сетей. | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 228,93 Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении к Схеме. |
| О) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние три года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 228,93 Гкал/год. (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год), что составляет 26 % от общей отпущенной тепловой энергии. |
| П) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют. |
| Р) описание типов присоединений теплопотреблеяющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70 0/С); нагрузки на горячее водоснабжение имеется. |
| С) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| Т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| У) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| Ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| Х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатации | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Таблица 7. Описание тепловой сети котельной № 43 поселок Кубань улица Спортивная, 2

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная № 43 поселок Кубань улица Спортивная, 2 (филиал АТЭК ГТС) |
| А) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения поселок Кубань от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха – 21 0С. |
| Б) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| В) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 4-х трубная; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – маты минераловатные; способ прокладки – подземная и надземная; начало эксплуатации – 1983 год. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном грунты среднесуглинистого типа, а также песчаные по механическому составу. Основные параметры тепловых сетей (в данном исполнении): подключенная нагрузка 2,15 Гкал/ч. Расчет тепловой нагрузки приведен в Приложении к Схеме. |
| Г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| Д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8-2 м, в перекрытиях камер – не менее 2 люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70 0С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении к Схеме |
| Ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70 0С Данные график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70 0С. |
| З) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находятся в Приложении к Схеме. |
| И) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| К) статистику восстановлений (аварийно – восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет | Статистика восстановлений (аварийно – восстановительных ремонтов) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| М) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые сети) тепловых сетей. | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1387,41 Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении к Схеме. |
| О) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние три года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 1387,41 Гкал/год. (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год), что составляет 28 % от общей отпущенной тепловой энергии. |
| П) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют. |
| Р) описание типов присоединений теплопотреблеяющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70 0/С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| С) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| Т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| У) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| Ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| Х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатации | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО «сельское поселение Кубань» действует 2 источника централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в таблице 8 и в Приложении к Схеме.

Таблица 8. Зоны действия источников теплоснабжения МО «сельское поселение Кубань»

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зона действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Филиал ОАО АТЭК ГТС | Отопительная котельная № 33 п. Советский ул. Степная | физические лица |
|  | Отопительная котельная № 43 п. Кубань ул. Спортивная, № 2 | юридические и физические лица |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла, входят: многоквартирные жилые дома, а также социально значимые объекты – школы, детские сады, амбулатории, дома культуры, пожарные части, здания администраций, почтовые отделения, магазины, АТС, ФАП. При этом в многоквартирных жилых домах, подключенных к тепловым сетям котельных, имеются случаи перехода отдельных потребителей на индивидуальное теплоснабжение с установкой квартирных котлов – газовых котлов.

Таблица 9. Сведения о зоне действия теплоснабжения жилых домов п. Кубань

| Наименование городского (сельского) поселения, номер и адрес котельной, адрес и наименования потребителя | этажность ж/д | S площадь общая (для ж/д), м2 | V, объем здания по нар. обмеру, м3 | Qmax. макс. час. нагрузка , Гкал/час | Qmax. макс. час. нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-кв.ж.д.Степная,8,Кубань |  | 1242,4 | 4224,0 | 0,08919466 | 0,004725 |
| 16-кв.ж.д.Степная,12,Кубань |  | 1016,5 | 3456,0 | 0,07453016 | 0,005906 |
| 14-кв.ж.д.Степная,14,Кубань |  | 1242,4 | 4224,0 | 0,08919466 |  |
| 16-кв.ж.д.Степная,16,Кубань |  | 1242,4 | 4224,0 | 0,08919466 |  |
| Всего, в том числе : |  | 4743,7 | 16128,0 | 0,34211414 | 0,01063125 |
| Население |  | 4743,7 | 16128,0 | 0,34211414 | 0,01063125 |

Таблица 10. Сведения о зоне действия теплоснабжения объектов п. Кубань

| Наименование городского (сельского) поселения, номер и адрес котельной, адрес и наименования потребителя | этажность ж/д | S площадь общая (для ж/д), м2 | V, объем здания по нар. обмеру, м3 | Qmax. макс. час. нагрузка , Гкал/час | Qmax. макс. час. нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-кв.ж.д.Советский,1,Кубань |  | 287,4 | 977,0 | 0,02853153 |  |
| 56-кв.ж.д.Спортивная,1,Кубань |  | 3334,1 | 11336,0 | 0,19353545 | 0,029236 |
| 16-кв.ж.д.Юбилейная,1,Кубань |  | 1242,4 | 4224,0 | 0,08919466 |  |
| 8-кв.ж.д.Юбилейная,3,Кубань |  | 592,9 | 2016,0 | 0,04800467 |  |
| 16-кв.ж.д.Юбилейная,5,Кубань |  | 1242,4 | 4224,0 | 0,08919466 |  |
| 8-кв.ж.д.Школьная,14,Кубань |  | 592,2 | 2016,0 | 0,04800467 |  |
| 16-кв.ж.д.Школьная,11,Кубань |  | 1016,5 | 3456,0 | 0,07453016 | 0,002658 |
| 12-кв.ж.д.Юбилейная,7,Кубань |  | 800,0 | 2720,0 | 0,06110208 |  |
| 12-кв.ж.д.Юбилейная,9,Кубань |  | 800,0 | 2720,0 | 0,06110208 |  |
| 12-кв.ж.д.Юбилейная,11,Кубань |  | 800,0 | 2720,0 | 0,06110208 |  |
| 16-кв.ж.д.Рабочая,4,Кубань |  | 1016,5 | 3456,0 | 0,07453016 | 0,009450 |
| 16-кв.ж.д.Рабочая,1,Кубань |  | 1016,5 | 3456,0 | 0,07453016 | 0,008859 |
| 16-кв.ж.д.Рабочая,2,Кубань |  | 1016,5 | 3456,0 | 0,07453016 | 0,007088 |
| 4-кв.ж.д.Рабочая,17,Кубань |  | 177,0 | 602,0 | 0,01866219 |  |
| 16-кв.ж.д.Юбилейная,4,Кубань |  | 1355,9 | 4610,0 | 0,09527432 | 0,005020 |
| 16-кв.ж.д.Юбилейная,6,Кубань |  | 1355,9 | 4610,0 | 0,09527432 | 0,008269 |
| 12-кв.ж.д.Юбилейная,19,Кубань |  | 800,0 | 2720,0 | 0,06110208 |  |
| 12-кв.ж.д.Юбилейная,13,Кубань |  | 422,1 | 1435,0 | 0,03739357 |  |
| 12-кв.ж.д.Вечерняя,1,Кубань |  | 800,0 | 2720,0 | 0,06110208 |  |
| 6-кв.ж.д.Вечерняя,2,Кубань |  | 376,5 | 1280,0 | 0,03450470 |  |
| 10-кв.ж.д.Вечерняя,3,Кубань |  | 800,0 | 2720,0 | 0,06110208 |  |
| 8-кв.ж.д.Вечерняя,4,Кубань |  | 635,3 | 2160,0 | 0,05143357 |  |
| Бюджет |  |  |  |  |  |
| ДШИ п.Кубань |  |  | 1524,7 | 0,02404586 |  |
| Дом культуры,Школьная,9 |  |  | 9328,3 | 0,13121112 |  |
| Клуб,Школьная,7 |  |  | 5099,9 | 0,07173479 |  |
| Администрация,пер.Советский,1 |  |  | 1172,1 | 0,02264385 |  |
| СШ № 22 ,Юбилейная,2 |  |  | 12495,0 | 0,17575367 |  |
| Детсад № 20,п.Кубань |  |  | 4068,0 | 0,07301311 |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Довжко ателье по пошиву одежды |  |  | 56,1 | 0,00095778 |  |
| Жукова парик. |  |  | 87,2 | 0,00148873 |  |
| Гостиница,Почтовая,3 |  |  | 1667,2 | 0,03220870 |  |
| Кафе по ул.,Школьная,8 ДК |  |  | 692,0 | 0,01032353 |  |
| Контора ОПХ,Почтовая,1 |  |  | 3337,0 | 0,06446764 |  |
| Столовая,Школьная,4 |  |  | 393,5 | 0,00587039 |  |
| Почта,Почтовая,5 |  |  | 359,2 | 0,00693940 |  |
| Сберкасса,Школьная,15 |  |  | 64,0 | 0,00123642 |  |
| Молельный дом,Школьная,13 |  |  | 528,5 | 0,01021011 |  |
| ООО «Фармация», Аптека,пер.Советский,1 |  |  | 171,5 | 0,00331322 |  |
| ООО «Негоциант» маг-н Алина |  |  | 671,1 | 0,01057611 |  |
| Качурина маг-н,Школьная,5 |  |  | 610,7 | 0,00962424 |  |
| Матевосян парик.Ксения, Спортивная,1 |  |  | 559,0 | 0,00954361 |  |
| Магазин «Продукты»,СельПО |  |  | 419,0 | 0,00660317 |  |
| Магазин «Продукты»,Радионова |  |  | 225,0 | 0,00354586 |  |
| Магазин «Продукты»,Рубан |  |  | 150,0 | 0,00236390 |  |
| Молебный дом, Юбилейная 19/8 |  |  | 135,0 | 0,00260807 |  |

Таблица 11. Сведения о зоне действия теплоснабжения жилых домов п. Кубань

| Наименование городского (сельского) поселения, номер и адрес котельной, адрес и наименования потребителя | К-во потребителей |  |  | л/сут | Период подачи воды | Коэф неравномерности | Количество дней подачи в год | Количество воды на ГВС потребителей без приборов учета, м3/год | Количество воды на ГВС по приборам учета, м3/год | Т-ра Гв | Температура исходной воды | q Гкал/м3 по нормативу ОМС (теплосодержание м3) | Плановое кол-во тепловой энергии на нагрев воды по нормативу, Гкал/год | Плановое кол-во тепловой энергии на нагрев воды по приборам учета, Гкал/год | Всего плановое кол-во тепловой энергии на нагрев воды, Гкал/год | Фактически отпущено т/э Гкал/год (справочно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | по нормативам | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-кв.ж.д.Степная,8,Кубань | 16 | 16 | 0 | 105 | 24 | 1 | 350 | 588 |  | 60 | 10 | 0,06750 | 39,7 | 0,0 | 39,7 | 25,0 |
| 16-кв.ж.д.Степная,12,Кубань | 20 | 20 | 0 | 105 | 24 | 1 | 350 | 735,0 |  | 60 | 10 | 0,06750 | 49,6 | 0,0 | 49,6 |  |
| Всего,в том числе : | 36 | 36 | 0 |  |  |  |  | 1323,0 | 0,0 |  |  |  | 89,3 | 0 | 89,3 | 25 |
| Население | 36 | 36 | 0 |  |  |  |  | 1323 | 0 |  |  |  | 89,3 | 0 | 89,3 | 25 |
| Бюджетные | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56-кв.ж.д.Спортивная,1,Кубань | 99 | 99 | 0 | 105 | 24 | 1 | 350 | 3638,3 |  | 60 | 10 | 0,06750 | 245,6 | 0,0 | 245,6 | 221,7 |
| 16-кв.ж.д.Школьная,11,Кубань | 9 | 9 | 0 | 105 | 24 | 1 | 350 | 330,8 |  | 60 | 10 | 0,06750 | 22,3 | 0,0 | 22,3 |  |
| 16-кв.ж.д.Рабочая,4,Кубань | 32 | 32 | 0 | 105 | 24 | 1 | 350 | 1176,0 |  | 60 | 10 | 0,06750 | 79,4 | 0,0 | 79,4 |  |
| 16-кв.ж.д.Рабочая,1,Кубань | 30 | 30 | 0 | 105 | 24 | 1 | 350 | 1102,5 |  | 60 | 10 | 0,06750 | 74,4 | 0,0 | 74,4 |  |
| 16-кв.ж.д.Рабочая,2,Кубань | 24 | 24 | 0 | 105 | 24 | 1 | 350 | 882 |  | 60 | 10 | 0,06750 | 59,5 | 0,0 | 59,5 |  |
| 16-кв.ж.д.Юбилейная,4,Кубань | 17 | 17 | 0 | 105 | 24 | 1 | 350 | 624,8 |  | 60 | 10 | 0,06750 | 42,2 | 0,0 | 42,2 |  |
| 16-кв.ж.д.Юбилейная,6,Кубань | 28 | 28 | 0 | 105 | 24 | 1 | 350 | 1029 |  | 60 | 10 | 0,06750 | 69,5 | 0,0 | 69,5 |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологическое нужды.

Расчет тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии МО «сельское поселение Кубань» приведен в Приложении к Схеме.

Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в таблице 12.

Таблица 12. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МО «сельское поселение Кубань» (по договорам на 2014 год)

| № | Котельная | Подключенная нагрузка ккал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Котельная п. Советский улица Степная | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная поселок Кубань ул. Спортивная № 2 | 2,15 | 2,04 | 0 | 0,11 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблице 13.

Таблица 13. Баланс тепловой мощности котельных МО «сельское поселение Кубань»

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности (с учетом потерь тепловой энергии и собственных нужд) Гкал/ч | Загрузка котельной, % располагаемой мощности | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от опущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Советский улица Степная Филиал ОАО АТЭК ГТС | 1,24 | 0,26 | 0,018 | 0,703 | 0,26 | 0,98 | 21 | 0,026 | 25 |
| 2 | Котельная поселок Кубань ул. Спортивная № 2 Филиал ОАО АТЭК ГТС | 4,09 | 2,15 | 0,108 | 3,8845 | 2,15 | 1,94 | 52,6 | 0,158 | 28 |
|  | Итого | 5,33 | 2,41 | 0,126 | 4,5875 | 2,41 | 2,92 | 54,8 | 0,184 | 53,0 |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии котельных не выявлено; источники имеют резервы мощности.

Таблица 14. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО «сельское поселение Кубань»

| № | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе на нужды предприятия, Гкал/ год |
| 1 | Котельная п. Советский улица Степная Филиал ОАО АТЭК ГТС | 826,37 | 18,66 | 228,93 | 578,78 | 0 |
| 2 | Котельная поселок Кубань ул. Спортивная № 2 Филиал ОАО АТЭК ГТС | 4855,05 | 108,34 | 1387,41 | 3359,3 | 0 |
|  | Итого | 5681,42 | 127,0 | 1616,34 | 3938,08 | 0 |

Рисунок 2. Баланс тепловой мощности котельных

Часть 7. Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в таблице 15.

Таблица 15. Балансы теплоносителя

| № | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3/ч | Производительность водоподготовительных установок в нормальном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Советский улица Степная Филиал ОАО АТЭК ГТС | 1,24 | 0,26 | 0,09 | - |
| 2 | Котельная поселок Кубань ул. Спортивная № 2 Филиал ОАО АТЭК ГТС | 4,09 | 2,15 | 0,99 | - |
|  | Итого | 5,33 | 2,41 | 1,08 | 0,3 |

Водоподготовка в котельных МО «сельское поселение Кубань» отсутствует, подпитка тепловых сетей осуществляется из хозяйственно – питьевого водопровода. Необходимо предусмотреть систему водоподготовки 2 - ступенчатую натрий – катионитная (сульфоуголь).

Таблица 16

| № | Котельная | Объем воды на разовое заполнение тепловой сети, м3 | Объем воды на разовое заполнение системы отопления потребителей, м3 | Объем воды на разовое заполнение системы теплоснабжения, м3 | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3/ч | Общее количество воды для годовой выработки тепла, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Советский улица Степная Филиал ОАО АТЭК ГТС | 20,8 | 3,74 | 6,92 | 0,02 | 254,0 |
| 2 | Котельная поселок Кубань ул. Спортивная № 2 Филиал ОАО АТЭК ГТС | 76,74 | 4,88 | 10,48 | 0,28 | 580,0 |
|  | Итого | 97,54 | 8,62 | 17,4 | 0,3 | 834,0 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в таблице 17.

Таблица 17. Топливный баланс источников тепловой энергии МО «сельское поселение Кубань»

| № | Котельная | Котельные агрегаты (основные) | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т/год | Расход натурального топлива на выработку тепла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Советский улица Степная Филиал ОАО АТЭК ГТС | «Универсал-6» водогрейный 2 штуки КПД 65 % | Природный газ | 826,37 | 141,69 | 123,98 |
| 2 | Котельная поселок Кубань ул. Спортивная № 2 Филиал ОАО АТЭК ГТС | Минск-1 2 котла, Братск -1 3 котла КПД 65 % | Природный газ | 4855,05 | 834,17 | 729,9 |
|  | Итого | - | - | 5681,42 | 975,86 | 853,88 |

При составлении топливного баланса принимается низшая теплота сгорания топлива: природного газа – 8000 ккал/кг.

Для контроля экономичности работы котельных и возможности сопоставления плановых показателей с отчетными потребность в топливе и удельные расходы топлива представлены в расчете на выработку теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной.

Потребность в топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, приведена в таблице 18.

Таблица 18. Топливный баланс источников тепловой энергии МО «сельское поселение Кубань»

| № | Котельная | Котельные агрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/ год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т.у.т.//год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Советский улица Степная Филиал ОАО АТЭК ГТС | «Братск-1» водогрейный 2 штуки КПД 65% | Природный газ | 807,71 | 171,46 | 141,69 | 123,98 |
| 2 | Котельная поселок Кубань ул. Спортивная № 2 Филиал ОАО АТЭК ГТС | «Минск-1» водогрейный 4 штуки КПД 65 % | Природный газ | 4746,71 | 171,81 | 834,17 | 729,9 |
|  | Итого | - | - | 5554,42 | 171,76 | 975,86 | 853,88 |

Рис. 3. Потребление условного топлива в МО «сельское поселение Кубань»

Часть 9. Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих  и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблице.

Филиал ОАО АТЭК «Гулькевичские тепловые сети» эксплуатирует 2 котельные МО «сельское поселение Кубань»:

1. Котельная поселок Советский улица Степная;

2.  Котельная поселок Кубань улица Спортивная № 2.

Таблица 19. Технико – экономические показатели теплоснабжающей организации

|  | Наименование организации | Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | Гулькевичский район, Краснодарский край |  |
|  | Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение) | Сельское поселение Кубань |  |
|  | Юридический адрес | 352195, г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158 |  |
|  | Почтовый адрес | 352195, г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158 |  |
|  | Ф.И.О. руководителя | Соловьёв А.В. |  |
|  | Контактные телефоны ((код) номер телефона) | (86160)-582-94, отдел сбыта т. (86160)-580-42 |  |
|  | ИНН | 2312054834 |  |
|  | КПП | 236443001 |  |
|  | ОГРН | 1022301974420 |  |
|  | Период представления информации | Плановый 2014 год |  |
| № п/п | № пункта постановления № 140 | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 12 | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |
| 1.1 | 12.а) | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | С 01.01.14-30.06.14 | С 01.07.14 по 31.08.14 | С 01.09.14 по 31.12.14 | Постановления департамента цен и тарифов РЭК город Краснодар № 50/2013-т от 18.12.2013 года |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | Руб./Гкал | 2004,00/ 2364,72 | 2094,95/2472,04 | 2094,95 |  |
|  |  | 2-ставочный |  |  |  |  |  |
|  |  | За энергию | Руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | За мощность | Тыс. Руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | население |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | Руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | 2-ставочный |  |  |  |  |  |
|  |  | За энергию | Руб./Гкал | 2004,00/ 2364,72 | 2094,95/2472,04 | 2094,95 |  |
|  |  | За мощность | Тыс. Руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) | * |  |  |  |  |
|  |  | Бюджетные |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | Руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | 2-ставочный |  |  |  |  |  |
|  |  | За энергию | Руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | За мощность | Тыс. Руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Население |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | Руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | 2-ставочный |  |  |  |  |  |
|  |  | За энергию | Руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | За мощность | Тыс. Руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |  |
| 1.2 | 12. б) | Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии (мощности) | Руб./Гкал (руб./Гкал/час в мес.) | - |  |  |  |
| 1.3 | 12. в) | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию для потребителей | Руб./Гкал | - |  |  |  |
| 1.4 | 12.г) | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | Руб./Гкал (руб./Гкал/час в мес.) | - |  |  |  |
| 1.5 | 12.д) | Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения | Руб./Гкал/час | - |  |  |  |
| 1.6 | 12.е) | Утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения | Руб./Гкал/час | - |  |  |  |
| 2 | 14 | Информация об основных показателях финансово – хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |  |
| 2.1 | 14.а) | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | * |  | Производство и реализация тепловой энергии |  |  |
| 2.2 | 14.б) | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс.руб. | - |  |  |  |
| 2.3 | 14.в) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | Тыс.руб. | - |  |  |  |
|  |  | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | Тыс.руб. | 0 |  |  |  |
|  |  | Расходы на топливо (газ), приобретаемое у поставщика природного газа | Тыс.руб. | - |  |  |  |
|  |  | - цена газа | Руб./тыс.м3 |  |  |  |  |
|  |  | - объем газа | Тыс.м3 |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | Руб./кВт.ч |  |  |  |  |
|  |  | Объем приобретения электрической энергии | Тыс.кВт.ч |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, включая расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на услуги производственного характера, выполняемого по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | Тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | 14.г) | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | Тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.5 | 14.д) | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | На финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | Тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.6 | 14.е) | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | Тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.7 | 14.ж) | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями) | * | Годовая бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс и приложения к нему, не составляются |  |
| 2.8 | 14.з) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |
| 2.9 | 14.и) | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |
| 2.10 | 14.к) | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | Тыс.Гкал |  |  |  |  |
| 2.11 | 14.л) | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | Тыс.Гкал |  |  |  |  |
| 2.12 | 14.м) | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс.Гкал |  |  |  |  |
|  |  | Объем, отпущенный по приборам учета | Тыс.Гкал |  |  |  |  |
|  |  | Объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | Тыс.Гкал |  |  |  |  |
| 2.13 | 14.н) | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % |  |  |  |  |
| 2.14 | 14.о) | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км |  |  |  |  |
| 2.15 | 14.п) | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км |  |  |  |  |
| 2.16 | 14.р) | Количество теплоэлектростанций | Шт. |  |  |  |  |
| 2.17 | 14.с) | Количество тепловых станций и котельных, в том числе | Шт. |  |  |  |  |
|  |  | Тепловых станций | Шт. |  |  |  |  |
|  |  | котельные | Шт. |  |  |  |  |
| 2.18 | 14.т) | Количество тепловых пунктов | Шт. |  |  |  |  |
| 2.19 | 14.у) | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек |  |  |  |  |
| 2.20 | 14.ф) | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал | 171,76 |  |  |  |
| 2.21. | 14.х) | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии , отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04 |  |  |  |
| 2.22 | 14.ц) | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0,03 |  |  |  |
| 3 | 15 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |
| 3.1 | 15.а) | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единица на км | - |  |  |  |
| 3.2 | 15.б) | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: | * | * | * |
|  |  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | - |  |  |  |
|  |  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | - |  |  |  |
| 3.3 | 15.в) | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | час |  |  |  |  |
| 4 | 16 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |
| 4.1 | 16.а) | Цели инвестиционной программы | * | нет |  |  |  |
|  | 16.б) | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы |  | нет |  |  |  |
|  | 16.в) | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  | нет |  |  |  |
|  | 16.г) | Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико – экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям) |  | нет |  |  |  |
|  | 16.д) | Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  | нет |  |  |  |
| 5 | 18 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения |
| 5.1 | 18.а) | Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | Шт. | - |  |  |  |
| 5.2 | 18.б) | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | Шт. | - |  |  |  |
| 5.3 | 18. в) | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | Шт. | - |  |  |  |
| 5.4 | 18. г) | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Котельная улица Ленина | Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Котельная переулок Северный | Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Котельная переулок Садовый | Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Котельная улица Комсомольская | Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Котельная улица Мокроусова | Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Котельная улица Строительная | Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Котельная 4-й переулок | Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Котельная улица 40 лет Победы | Гкал/ч |  |  |  |  |

Филиал ОАО АТЭК ГТС занимается эксплуатацией котельными, тарифы на тепловую энергию и ГВС утверждены на 2015 год. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, а также форма договора с физическими лицами в теплоснабжающей организации имеются. Таблица 20. Технико – экономические планируемые показатели теплоснабжающей организации филиал ОАО АТЭК ГТС.

| № | Наименование показателей | (с НДС) | (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| П.12 | Информация о ценах на регулируемые услуги | 2015 | 2015 |
|  | Тариф на услуги теплоснабжающей организации устанавливается департаментом по регулированию цен и тарифов (РЭК) город Краснодар | 2472,04 | 2587,82 |
| П.14 | Информация об основных показателях финансово – хозяйственной деятельности |  |  |
| а | Вид регулируемой деятельности: производство и сбыт тепловой энергии |  |  |
| б | Выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб. | - | - |
| в | Себестоимость, тыс.руб. | - | - |
|  | Топливо на технологические цели (природный газ), тыс. руб. | - | - |
|  | Объем топлива, тыс.м3 | - | - |
|  | Цена, руб. за 1 м3 | - | - |
|  | Расходы на приобретение холодной воды, тыс. руб. | - | - |
|  | Объем тыс. м3 | - | - |
|  | Цена, руб. м3 | - | - |
|  | Электроэнергия на технологические цели, тыс. руб. | - | - |
|  | Объем тыс.кВт.ч | - | - |
|  | Цена, руб. кВт.ч | - | - |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, тыс. руб. | - | - |
|  | Общепроизводственные расходы, тыс. руб. | - | - |
|  | В том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | - | - |
|  | Арендная плата, тыс. руб. | - | - |
|  | Общехозяйственные расходы, тыс. руб. | - | - |
|  | В том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | - | - |
|  | Расходы на ремонт основных средств, тыс. руб. | - | - |
| г | Валовая прибыль, тыс. руб. | - | - |
| з | Установленная мощность, Гкал/час | 5,33 | 5,33 |
| и | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 2,41 | 2,41 |
| к | Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал | 4,115,7 | 2939,8 |
| л | Отпущено потребителям, тыс. Гкал | 2683,5 | 1916,8 |
| м | Технологические потери, % | 32 | 34 |
| н | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов, км | 6,13 | 6,13 |
| О | Количество котельных, шт. | 2 | 2 |
| П | Удельный расход условного топлива кг у.т/Гкал | 171,2 | 173,1 |
| Р | Удельный расход электрической энергии кВт.ч/Гкал | 0,04 | 0,04 |
| с | Удельный расход холодной воды м3/Гкал | 0,4 | 0,4 |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет на примере теплоснабжающей организации приведена в таблице.

Таблица 21. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО «сельское поселение Кубань», Гулькевичский район, Краснодарский край (без учета НДС)

| № | Теплоснабжающая организация | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 2004,0 | 2094,95 | 2113,41 |
| 2 | % роста | 0,0 | 6,0 | 6,5 |

Рис. 4. Динамика тарифов на тепловую энергию

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжающих поселения, городского округа

Котельная № 33 поселок Советский улица Степная

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей

Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у потребителей диктуется Федральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261- ФЗ от 23.11.2009 года.

2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды.

Отсутствие нормальног оводно – химического режима работы котельной приводит к коррозионным поверждениям и отложениям накипи и шлама на внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем отопления потребителей.

3. Износ тепловых сетей 70 %.

Трубопроводы тепловых сетей проложены в 1980 – х гг.; с момента прокладки практически менялись, производитлся только текущий ремонт. Тепловые сети требуют полной замены.

4. Высокие теплопотери трубопроводов тепловых сетей.

Потери тепловой энергии по тепловым сетям в 2 раза превышают нормативные теплопотери и составляют 40 % от общей отпускаемой тепловой энергии, что связано с качеством изоляции и низкой плотностью тепловой нагрузки.

5. Гидравлические разбалансировки отдельных участков тепловых сетей.

Приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах.

Котельная № 43 поселок Кубань улица Спортивная № 2

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей

Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у потребителей диктуется Федральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261- ФЗ от 23.11.2009 года.

2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды.

Отсутствие нормальног оводно – химического режима работы котельной приводит к коррозионным поверждениям и отложениям накипи и шлама на внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем отопления потребителей.

3. Износ тепловых сетей 70 %.

Трубопроводы тепловых сетей проложены в 1980 – х гг.; с момента прокладки практически менялись, производитлся только текущий ремонт. Тепловые сети требуют полной замены.

4. Высокие теплопотери трубопроводов тепловых сетей.

Потери тепловой энергии по тепловым сетям в 2 раза превышают нормативные теплопотери и составляют 40 % от общей отпускаемой тепловой энергии, что связано с качеством изоляции и низкой плотностью тепловой нагрузки.

5. Гидравлические разбалансировки отдельных участков тепловых сетей.

Приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в МО «сельское поселение Кубань» представлены в табл. 22.

Таблица 22. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Советский | 0,26 | 418,79 |
| 2 | П. Кубань | 2,15 | 3489,31 |
|  | Итого | 2,41 | 3908,1 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Поселок Кубань

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на свободных территориях за счет уплотнения и регенерации существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов). На  расчетный срок предлагается развитие жилой застройки в восточной части населенного пункта вдоль улицы Советской, на свободных территориях, а так же на территории освободившейся за счет сноса, не действующего, кирпичного завода.  На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Поселок Новоивановский

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на свободных территориях за счет уплотнения и регенерации существующего жилищного фонда, реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов. На  расчетный срок предлагается развитие жилой застройки в   южной части населенного пункта, на свободных территориях, так же на территории, освободившейся за счет выноса мех. цеха по ул. Южной. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Поселок Советский

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на свободных территориях за счет уплотнения и регенерации существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов). На  расчетный срок предлагается развитие жилой застройки на свободных территориях в западной и южной частях  поселка, а так же в центральной части поселка на территории, освободившейся за счет сноса свино-товарной фермы. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Поселок Подлесный

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов.

Поселок Урожайный

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на свободных территориях за счет уплотнения и регенерации существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов). На  расчетный срок предлагается развитие жилой застройки на свободных территориях в западной части  поселка. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Поселок Дальний

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов. На юго-востоке поселка зарезервированы территории поз развитие жилой застройки на перспективу.

Поселок Мирный

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов.

Поселок Трудовой

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Развитие жилых зон

планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов.

Зоны общественного центра

Поселок Кубань

Получит развитие в центральной части поселка в кварталах ограниченных  улицами Рабочая, Юбилейная, Спортивная, Южная. Проектом предлагается сохранение и реконструкция существующих объектов общественной застройки, а также размещение новых в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной сферы.

Учитывая протяжённость населённого пункта, проектом предлагается организация дополнительных подцентров в западной и восточной частях села.

Поселок Новоивановский

Территория общественного центра компактная, сложилась в северной части поселка вдоль улицы Ленина. Проектом предлагается сохранение и реконструкция существующих объектов общественной застройки, а также размещение новых в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной сферы. На северо-востоке поселка зарезервирована территория под развитие зоны многофункционального назначения.

Поселок Советский

Территория общественной застройки получит развитие в южной части поселка в кварталах вдоль улицы Трудовая, на пересечении с улицами Спортивная и Южная. Проектом предлагается сохранение и реконструкция существующих объектов общественной застройки, а также размещение новых в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной сферы.

Поселок Подлесный

Территория общественного центра компактная, сложилась в центральной части населенного пункта по улице Красная.

Поселок Урожайный

Общественно-деловой центры формируется на севере населенного пункта на пересечении улиц Красная и Ветеранов, и на юге поселка.  Проектом предлагается сохранение и реконструкция существующих объектов общественной застройки, а также размещение новых в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной сферы.

Поселок Дальний

Территория общественного центра компактная, сложилась в центральной части

населенного пункта.  Проектом предлагается сохранение и реконструкция существующих объектов общественной застройки, а также размещение новых в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной сферы.

Поселок Мирный

Общественно-деловой центр формируется на севере населенного пункта на пересечении улиц Красная и Мира. Проектом предлагается сохранение и реконструкция существующих объектов общественной застройки, а также размещение новых в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной сферы.

Поселок Трудовой

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Проектом предлагается сохранение существующих объектов социальной сферы.

Производственные зоны

В целом проектные решения по производственным и коммунально-складским территориям сводятся к упорядочению уже сложившейся структуры данных территорий.

На данный момент основные промышленные объекты сельского поселения располагаются севернее поселка Кубань.  Территории животноводческих комплексов и ферм рассредоточены по территории сельского поселения, преимущественно вблизи населенных пунктов.  Предусмотрено:

– сохранение части существующих объектов коммунально-складского, промышленного назначения;

– размещение мукомольно-крупяного комплекса на северо-востоке производственных территорий севернее поселка Кубань;

– ликвидация территории недействующего кирпичного завода на юго-востоке поселка Кубань;

– реконструкция или перепрофилирование части производственных территорий оказывающих негативное влияние на социально значимые объекты и жилые зоны, с целью сокращения санитарно-защитных зон.

Размещение объектов жилищной сферы

п. Кубань

– снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

– увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 142,7 га);

– сокращение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 12,1 га

– плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га.

п. Советский

– снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

– увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 43,4 га;

– увеличение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 15,5 га;

– плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га.

п. Новоивановский:

– снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

– увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 91,1 га;

– плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га.

п. Урожайный:

– снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

– увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 35,7 га;

– увеличение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 9,2 га;

– плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га.

п. Мирный:

– снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

– увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 28,1 га;

– сокращение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 2,3 га;

– плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га.

п. Дальний:

– снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

– увеличение индивидуальной жилой застройки до 14,2 га;

– определение перспективной малоэтажной жилой застройки площадью 0,8 га;

– плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га.

п. Подлесный:

– снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

– увеличение индивидуальной жилой застройки до 13,7 га;

– плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га.

п. Трудовой:

– снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

– увеличение территории индивидуальной жилой застройки до 10,9 га;

– плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га.

Развитие и размещение объектов социальной сферы

п. Кубань

Реконструкция: 1 очередь:

– детского сада № 20 на 115 мест с восстановлением технического состояния здания;

– больничного корпуса с поликлиникой с увеличением мощностей до 70 коек/125 посещений в смену и размещением выдвижного пункта скорой медицинской помощи на 2 автомобиля;

– зданий лаборатории с рентгеновским кабинетом и пищеблока, расположенных на территории больничного комплекса;

– летнего кинотеатра;

– гостиницы с увеличением мощности до 40 мест.

– расчетный срок:

– средней общеобразовательной школы №22 со спортивным залом с увеличением мощности до 795 учащихся/ и определением мощности спортзала – 288 кв.м площади пола;

– часовни.

Строительство, 1 очередь:

– спортивной площадки;

– магазина на 100 кв.м торговой площади с отделением сберегательного банка на 2 операционных места.

– расчетный срок:

– детского сада на 120 мест;

– спортивного зала на 288 кв.м площади пола;

– двух магазинов по 100 кв.м торговой площади, в одном из которых предполагается размещение отделения сберегательного банка на 2 операционных места;

– пункта бытового обслуживания на 30 рабочих мест с баней на 20 мест, прачечной на 410 кг белья в смену и пунктом приема химчистки.

п. Советский, реконструкция:

– детского сада на 75 мест (незавершенное строительство);

– недействующей столовой с определением мощности 50 мест;

– административного здания.

Расчетный срок: реконструкция с изменением функционального назначения здания  недействующей бани в магазин мощностью 100 кв.м торговой площади.

Строительство, 1 очередь - спортивной площадки.

Расчетный срок:

– клуба на 360 мест с библиотекой на 7,2 тыс. единиц хранения и спортивным

залом на 162 кв.м площади пола;

– фельдшерско-акушерского пункта с магазином на 190 кв.м площади пола.

п. Новоивановский, реконструкция, 1 очередь – сельского дома культуры с увеличением мощности до 330 мест и библиотеки.

Расчетный срок – детского сада с восстановлением технического состояния здания и увеличением мощности до 50 мест.

Строительство: спортивной площадки; пункты бытового обслуживания на 8 рабочих мест с кафе на 45 мест и магазином на 15 кв.м торговой площади.

Расчетный срок: спортивного зала на 162 кв.м площади пола.

п. Урожайный, реконструкция 1 очередь - недействующей столовой с изменением функционального назначения в пункт бытового обслуживания на 5 рабочих мест и кафе на 30 мест.

Расчетный срок - дома культуры с увеличением мощности до 280 мест и размещением почтового отделения и узла связи.

Строительство, 1 очередь - начальной школы на 40 учащихся с детским садом на 65 мест и спортивным залом на 162 кв.м площади пола;

– спортивной площадки.

Расчетный срок - фельдшерско-акушерского пункта с магазином на 90 кв.м торговой площади.

п. Мирный, реконструкция  расчетный срок – здание клуба с библиотекой и магазинами с размещением фельдшерско-акушерского пункта.

Строительство, 1 очередь – начальной школы на 45 учащихся и детского сада на 25 мест; пункта бытового обслуживания на 4 рабочих мест с магазином на 35кв.м торговой площади.

п. Дальний реконструкция 1 очередь – здание клуба с размещением детского сада на 30 мест.

Строительство, расчетный срок – фельдшерско-акушерского пункта с пунктом бытового обслуживания на 2 рабочих места и магазином на 30 кв.м торговой площади.

п. Подлесный, реконструкция 1 очередь – недействующего магазина с восстановлением технического состояния здания и определением мощности 50 кв.м торговой площади.

Развитие и размещение объектов производственной сферы

п. Кубань:

– упорядочение существующих производственных территорий;

– снос бойни и складских помещений в восточной части поселка;

– уменьшение площади территорий производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта к концу расчетного срока до  0,9 га (на 0,1 га, 10%).

п. Советский:

– снос животноводческой фермы и складских территорий;

– уменьшение территории сельскохозяйственного использования до 0,1 га, в том числе территории сельскохозяйственных угодий до 0,1 га    (уменьшение на 3,9 га, 98%)

п. Новоивановский - предусмотрена организация территорий производственного и коммунально-складского назначения в размере  2,1 га

п. Урожайный:

– упорядочение существующих производственных территорий;

– уменьшение территории сельскохозяйственного использования до 0,4 га, в том числе территорий сельскохозяйственных угодий до 0,4 га (уменьшение на 3,1 га, 89%).

п. Мирный - предусмотрена организация зоны сельскохозяйственного использования в размере 0,1 га.

п. Трудовой - уменьшение территории сельскохозяйственного использования до 3 га (при этомтерритории сельскохозяйственных угодий не предусмотрены, а территории сельскохозяйственного производства  увеличились до 3 га, на 2,9 га или 97%).

п. Дальний - уменьшение территории сельскохозяйственного использования до 0,2 га (уменьшение на 2,6 га, 93%)

Территория муниципального образования:

– упорядочение существующих производственных территорий.

– снос объектов:

– бойни,

– мукомольно-крупяного комплекса;

– складских помещений.

– реконструкция объектов:

– трех молочно-товарных ферм;

– свинотоварной фермы;

– свиноводческой племенной фермы;

– складских помещений.

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения на территории муниципального образования (вне границ населенных пунктов) к концу расчетного срока должна составить 51,5 га, сельскохозяйственного использования – 14854,7 га, в том числе животноводства – 120,3 га, сельскохозяйственных угодий – 14695,9 га, сельскохозяйственного производства – 38,5 га.

Таблица 23.

| № | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Центральная ремонтная мастерская | Северное направление от п. Урожайный | 1 объект | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 1.2 | ГУП ОПХ Племзавод "Кубань" Свиноводческая племенная ферма №1 | Северо-Западное направление от п. Советский | 100 голов | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |
| 1.3 | Молочно-товарная ферма | Северо-Восточное направление от п. Мирный | 1200 голов | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |
| 1.4 | Молочно-товарная ферма | Северное направление от п. Мирный | 100 голов | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |
| 1.5 | Склады | Северное направление от п. Мирный | 1 объект | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |
| 1.6 | Склады | Северо-Восточное направление от п. Кубань | 1 объект | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |
| 1.7 | Склады | Юго-Восточное направление от п. Кубань | 1 объект | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |
| 1.8 | Бойня | Северо-Западное направление от п. Советский | 1 объект | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 1.9 | Склады | Северо-Западное направление от п. Советский | 1 объект | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 1.10 | Склад | Северо-Восточное направление от п. Урожайный | 1 объект | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |
| 1.11 | Свинотоварная ферма №5 | Северо-Восточное направление от п. Трудовой | 3000 голов | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |
| 1.12 | ГУП ОПХ Племзавод "Кубань" Свиноводческая племенная ферма №1 | Северо-Западное направление от п. Советский | 4000 голов | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |
| 1.13 | Молочно-товарная ферма №4 | Северное направление от п. Новоивановского | 100 голов | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |
| 1.14 | Мукомольно-крупяной комплекс | Северное направление от п. Кубань | 1 объект | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |

Таблица 24. Поселок Дальний

| № | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома | территория насёленного пункта | Общая площадь - 1,8 тыс. кв. м | Разработка проектной документации | 1,6 | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 26,5 |  |  |
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ: |  |  | 28,1 |  |  |
| 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | Клуб с детским садом | 04:01:01 Центральная часть поселка | 120 посетительских мест\30 мест | Разработка проектной документации | 0,8 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 13,0 |  |  |
| 2.2 | Пункт бытового обслуживания с магазином с ФАП | 04:01:01 Центральная часть поселка | 2 рабочих места\30 кв. м торговой площади\1 объект | Разработка проектной документации | 0,9 | Бюджетные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 15,0 |  |  |
| ИТОГО ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: |  |  | 29,7 |  |  |

Таблица 25. Поселок Кубань

| № | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома | территория насёленного пункта | Общая площадь - 21,4 тыс. кв. м | Разработка проектной документации | 19,1 | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 319,0 |  |  |
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ: |  |  | 338,1 |  |  |
| 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | МОУ Средняя общеобразовательная школа №22 им. Шумейко со спортивным залом | 01:04:10 ул. Школьная, 2 | 795 учащихся\288 кв. м площади пола | Разработка проектной документации | 2,1 | Бюджетные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 35,0 |  |  |
| 2.2 | МДОУ Детский сад №20 | 01:03:04 ул. Садовая, 8 | 110 мест | Разработка проектной документации | 0,7 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 11,2 |  |  |
| 2.3 | Детский сад | 01:05:10 Юго-Западная часть поселка | 120 мест | Разработка проектной документации | 2,1 | Бюджетные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 34,4 |  |  |
| 2.4 | Спортивный зал | 01:03:16 ул. Рабочая\ул. Школьная | 288 кв. м площади пола | Разработка проектной документации | 0,8 | Бюджетные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 13,9 |  |  |
| 2.5 | Спортивная площадка | 01:03:16 ул. Вечерняя\ул. Рабочая | 1 объект | Разработка проектной документации | 0,04 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,7 |  |  |
| 2.6 | Больничный корпус с поликлиникой с выдвижным пунктом медицинской помощи | 01:05:10 ул. Больничная, 5 | 70 коек\125 посещений в смену\2 автомобиля | Разработка проектной документации | 0,5 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 8,5 |  |  |
| 2.7 | Лаборатория с рентген-кабинетом | 01:05:10 ул. Больничная, 5 | 1 объект | Разработка проектной документации | 0,3 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 5,2 |  |  |
| 2.8 | Магазин смешанных товаров с отделением сберегательного банка | 01:04:08 ул. Юбилейная | 100 кв. м торговой площади\2 операционных места | Разработка проектной документации | 0,6 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 9,4 |  |  |
| 2.9 | Магазин смешанных товаров | 01:02:04 ул. Энтузиастов | 100 кв. м торговой площади | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 5,0 |  |  |
| 2.10 | Пищеблок | 01:05:10 ул. Больничная, 5 | 1 объект | Разработка проектной документации | 0,2 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 2,6 |  |  |
| 2.11 | Пункт бытового обслуживания с баней с прачечной с пунктом приема химчистки | 01:04:09 ул. Юбилейная | 30 рабочих места\20 мест\410 кг белья в смену\1 объект | Разработка проектной документации | 2,1 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 34,2 |  |  |
| 2.12 | Гостиница | 01:03:18 ул. Южная | 40 мест | Разработка проектной документации | 0,7 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 11,5 |  |  |
| 2.13 | Летний кинотеатр | 01:03:01 ул. Школьная | 1 объект | Разработка проектной документации | 0,4 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 6,4 |  |  |
| 2.14 | Часовня | 01:02:04 ул. Энтузиастов | 1 объект | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |
| ИТОГО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: |  | 188,8 |  |  |

Таблица 26. Поселок Мирный

| № | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома | территория насёленного пункта | Общая площадь - 4,2 тыс. кв. м | Разработка проектной документации | 3,7 | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 62,0 |  |  |
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ: |  |  | 65,7 |  |  |
| 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | Начальная школа с детским садом | 02:01:08 Северо-Западная часть поселка | 45 учащихся\25 мест | Разработка проектной документации | 1,0 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 16,0 |  |  |
| 2.2 | Сельский дом культуры с библиотекой с магазинами с ФАП | 02:01:08 Северо-Западная часть поселка | 250 мест\10,403 тыс. ед. хранения\34,2 кв. м торговой площади\1 объект | Разработка проектной документации | 1,2 | Бюджетные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 19,2 |  |  |
| 2.3 | Пункт бытового обслуживания с магазином | 02:01:08 Северо-Западная часть поселка | 4 рабочих места\35 кв. м торговой площади | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 4,3 |  |  |
| ИТОГО ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: |  |  | 42,0 |  |  |

Таблица 27. Поселок Новоивановский

| № | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома | территория насёленного пункта | Общая площадь - 9,4 тыс. кв. м | Разработка проектной документации | 8,4 | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 139,7 |  |  |
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ: |  |  | 148,1 |  |  |
| 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | Детский сад | 01:07:03 Центральная часть поселка | 50 мест | Разработка проектной документации | 0,4 | Бюджетные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 7,4 |  |  |
| 2.2 | Спортивный зал | 01:06:01 Южная часть поселка | 162 кв. м площади пола | Разработка проектной документации | 0,5 | Бюджетные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 7,8 |  |  |
| 2.3 | Спортивная площадка | 01:06:01 Южная часть поселка | 1 объект | Разработка проектной документации | 0,04 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,7 |  |  |
| 2.4 | Сельский дом культуры с библиотекой | 01:06:01 Южная часть поселка | 330 мест\132,125 тыс. ед. хранения | Разработка проектной документации | 1,2 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 19,3 |  |  |
| 2.5 | Пункт бытового обслуживания с кафе с магазином | 01:06:01 Южная часть поселка | 8 рабочих мест\45 мест\15 кв. м торговой площади | Разработка проектной документации | 0,4 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 6,1 |  |  |
| ИТОГО ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: |  |  | 43,8 |  |  |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |
| 3.1 | Склады | 01:06:02 Южная часть поселка | 1 объект | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |

Таблица 28. Поселок Подлесный

| № | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома | территория насёленного пункта | Общая площадь - 1,5 тыс. кв. м | Разработка проектной документации | 1,3 | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 22,3 |  |  |
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ: |  | 23,6 |  |  |
| 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | Магазин | 02:03:01 Северная часть поселка | 50 кв. м торговой площади | Разработка проектной документации | 0,1 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 2,4 |  |  |
| ИТОГО ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: |  |  | 2,5 |  |  |

Таблица 29. Поселок Советский

| № | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома | территория насёленного пункта | Общая площадь - 11,0 тыс. кв. м | Разработка проектной документации | 9,8 | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 164,1 |  |  |
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ: |  |  | 173,9 |  |  |
| 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | Детский сад | 03:01:03 Западная часть поселка | 75 мест | Разработка проектной документации | 0,7 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 11,0 |  |  |
| 2.2 | Спортивная площадка | 03:02:04 Южная часть поселка | 1 объект | Разработка проектной документации | 0,04 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,7 |  |  |
| 2.3 | Клуб со спортивным залом с библиотекой | 03:02:04 Южная часть поселка | 360 мест\162 кв. м площади пола\7, 2 тыс. ед. хранения | Разработка проектной документации | 4,8 | Бюджетные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 80,2 |  |  |
| 2.4 | Магазин смешанных товаров с ФАП | 03:01:05 Южная часть поселка | 190 кв. м торговой площади\1 объект | Разработка проектной документации | 1,3 | Бюджетные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 22,2 |  |  |
| 2.5 | Магазин | 03:02:11 Северо-Восточная часть поселка | 100 кв. м торговой площади | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 4,7 |  |  |
| 2.6 | Столовая | 03:02:01 Центральная часть поселка | 50 мест | Разработка проектной документации | 0,2 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 4,2 |  |  |
| 2.7 | Административное здание | 03:01:11 Юго-Западная часть поселка | 1 объект | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |
| ИТОГО ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: |  | 130,3 |  |  |

Таблица 30. Поселок Трудовой

| № | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома | территория насёленного пункта | Общая площадь - 0,7 тыс. кв. м | Разработка проектной документации | 0,6 | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 9,9 |  |  |
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ: |  |  | 10,5 |  |  |

Таблица 31. Поселок Урожайный

| № | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома | территория населенного пункта | Общая площадь - 6,0 тыс. кв. м | Разработка проектной документации | 5,3 | Частные средства | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 88,5 |  |  |
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ: |  |  | 93,8 |  |  |
| 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | Начальная школа с детским садом со спортивным залом | 03:04:07 Центральная часть поселка | 40 учащихся\65 мест\162 кв. м площади пола | Разработка проектной документации | 1,3 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 22,1 |  |  |
| 2.2 | Спортивная площадка | 03:04:12 Северная часть поселка | 1 объект | Разработка проектной документации | 0,04 | Бюджетные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,7 |  |  |
| 2.3 | Сельский дом культуры с почтовым отделением с узлом связи | 03:04:01 Центральная часть поселка | 280 мест\1 операционное место\1 объект | Разработка проектной документации | 1,5 | Бюджетные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 24,2 |  |  |
| 2.4 | Магазин с ФАП | 03:04:02 Северная часть поселка | 90 кв. м торговой площади\1 объект | Разработка проектной документации | 0,9 | Бюджетные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 15,3 |  |  |
| 2.5 | Пункт бытового облуживания с кафе | 03:04:02 Северная часть поселка | 5 рабочих мест\30 мест | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 4,6 |  |  |
| ИТОГО ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: |  | 70,9 |  |  |

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается природный газ. В соответствии с ответом филиала ОАО АТЭК ГТС от 13.03.2015 года № 247 новое строительство тепловых сетей и источников тепловой энергии (котельных) на территории сельского поселения Кубань не планируется. Дополнительно отмечено,  о необходимости предусмотреть внесения изменений в генеральный план поселения при отключении объектов теплопотребления (многоквартирных жилых домов), подключение к действующим тепловым сетям при возможном строительстве нового объекта на территории МБОУ СОШ №22, перевод на автономный источник тепловой энергии МБДОУ д/с №20 ввиду большой протяжённости существующих тепловых сетей, а также устранение замечаний Ростехнадзора по эксплуатации устаревшей автоматики безопасности ПМА - реконструкции котельных №33 и №43, в существующих зданиях котельных замена котлов соответствующей мощности, замена автоматики, узла учёта расхода газа, диспетчеризация.

Таблица 32. Тепловые нагрузки  проектируемых к строительству объектов

| № | Потребители | Расход тепла на отопление, МВт/Гкал/ч | Источник тепла | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий жилой фонд | 0,0056/5,68 | От существующих котельных и индивидуальных источников | - |
| 2 | Новое строительство: жилой фонд (микрорайон) | 0,064/64,306 | От существующих котельных и индивидуальных источников | I очередь – расчетный срок |
| 3 | Б) жилой фонд для нормативного обеспечения (18 м2 на человека) | 0,04/4,7 | От существующих котельных и индивидуальных источников | расчетный срок – за расчетным сроком |
|  | Итого: | 0,1096/74,686 |  |  |

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предполагаемый перечень мероприятий в таблице.

Таблица 34. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и перекладка изношенных участков тепловых сетей; замена тепловых сетей | До 2026 года |
| 2 | Закрытие котельной, вышедшей из технологической эксплуатации | 2018 год |
| 3 | Строительство новой газовой блочно – модульной котельной для нужд объектов образовательной сферы | 2016 г. |
| 4 | Перевод жилых домов, подключенных к котельной, на индивидуальное отопление с применением квартирных газовых котлов | 2019 г. |
| 5 | Перевод котельной МБОУ ДОД № 20 на автономное отопление | 2017 г. |
| 6 | Строительство новых газовых блочно – модульных котельных для отопления социально значимых объектов (школ, больниц, детских садов) | В соответствии с утвержденным планом газификации – до 2026 года |
| 7 | Перевод на природный газ существующих котельных | До 2014 г. |
| 8 | Установка приборов учета тепловой энергии на источниках | До 2026 г. |
| 9 | Установка приборов учета тепловой энергии у потребителей | До 2026 г. |
| 10 | Перевод подключенных объектов (в соответствии с табл. 2.15.2) на индивидуальное теплоснабжение | В соответствии с утвержденным планом газификации |
| 11 | Подключение объектов нового строительства (в соответствии с Генеральным планом и табл. 2.14.1) к индивидуальным источникам теплоснабжения | До 2026 г. |
| 12 | Реконструкция котельной №33, в существующем здании котельной замена котлов соответствующей мощности, замена автоматики, узел учёта расхода газа, диспетчеризация. (устранение замечания Ростехнадзора- эксплуатируется устаревшая автоматика ПМА) | 2017-2018гг. |
| 13 | Реконструкция котельной №43, в существующем здании котельной замена котлов соответствующей мощности, замена автоматики, узел учёта расхода газа, диспетчеризация. (устранение замечания Ростехнадзора- эксплуатируется устаревшая автоматика ПМА) | 2017-2018гг. |

Таблица 35. Сроки перевода на индивидуальное теплоснабжение объектов

| Перечень существующих отапливаемых объектов и их адреса | Срок перевода на индивидуальное отопление |
| --- | --- |
| Поселок Советский улица Степная |
| Котельная филиал ОАО АТЭК ГТС |
| Физические лица | В соответствии с утвержденным планом газификации |
| Котельная поселок Кубань улица Спортивная № 2 |
| Юридические лица | До 2030 года |
| Физические лица | До 2025 года |

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Таблица 37. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения

| № | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2025 г. | 2015-2030 гг. |
| 1 | Поселок Советский | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Решения принимаются в соответствии с утвержденным планом |
| 2 | Поселок Кубань | 4,09 | 4,21 | 4,33 | Решения принимаются в соответствии с утвержденным планом |
|  | Итого | 4,35 | 4,47 | 4,59 | - |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Таблица 38. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2025 г. | 2015-2030 гг. |
| 1 | Котельная поселок Советский улица Степная (филиал ОАО АТЭК ГТС) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Решения принимаются в соответствии с утвержденным планом |
| 2 | Котельная поселок Кубань улица Спортивная № 2 (филиал ОАО АТЭК ГТС) | 4,09 | 4,21 | 4,33 | Решения принимаются в соответствии с утвержденным планом |
|  | Итого | 4,35 | 4,47 | 4,59 | - |

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию

Величина перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления приводится в таблицах.

Таблица 39

| Отапливаемая площадь домов | Нормируемый максимальный и средний удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию одноквартирных отдельно стоящих и блокированных жилых домов (ккал/м2) | Этажность здания |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| до 60м2 | 46,1846 | 44,5352 | 42,8857 | 37,9374 |
| 100 м2 | 16,6975 | 16,1012 | 15,5048 | 13,7158 |
| 150 м2 | 41,2363 | 39,5868 | 36,2879 | 32,9890 |
| 250м2 | 14,9085 | 14,3122 | 13,1195 | 11,9268 |
| 400м2 | 36,2879 | 34,6385 | 31,3396 | 29,6901 |
| 600м2 | 13,1195 | 12,5231 | 11,3305 | 10,7341 |
| 1000м2 | 32,9890 | 29,6901 | 28,0407 | 26,3912 |
| Более 1000 м2 | 11,9268 | 10,7341 | 10,1378 | 9,5414 |

Таблица 40

| № п/п | Тв | Тип здания | Нормируемый максимальный и средний удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий (ккал/м3)/Этажность здания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 и выше |  |
| 1 | 18 | Жилые, гостиницы, общежития | по таб.1 | по таб.1 | по таб.1 | 10,2266 | 10,2266 | 9,5668 | 9,0720 | 8,5771 | 8,2473 |
|  |  |  |  |  |  | 3,6973 | 3,6973 | 3,4588 | 3,2799 | 3,1010 | 2,9817 |
| 2 | 18 | Общественные, кроме п.3, 4, 5 | 13,8554 | 12,5358 | 11,8760 | 10,5565 | 10,5565 | 10,2266 | 9,7318 | 9,2369 |  |
|  |  |  | 5,0093 | 4,5322 | 4,2936 | 3,8166 | 3,8166 | 3,6973 | 3,5184 | 3,3395 |  |
| 3 | 21 | Поликлиники, лечебные учреждения, дома-интернаты | 12,0791 | 11,7238 | 11,3685 | 11,0133 | 11,0133 | 10,6580 | 10,3027 | 9,9475 |  |
|  |  |  | 4,9179 | 4,7733 | 4,6286 | 4,4840 | 4,4840 | 4,3393 | 4,1947 | 4,0500 |  |
| 4 | 22 | Дошкольные учреждения | 16,3676 | 16,3676 | 16,3676 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,8896 | 6,8896 | 6,8896 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 16 | Сервисного обслуживания | 7,1984 | 6,8854 | 6,5724 | 6,2595 | 6,2595 | 6,2595 |  |  |  |
|  |  |  | 2,3541 | 2,2517 | 2,1494 | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 |  |  |  |
| 6 | 18 | Административного назначения (офисы) | 11,8760 | 11,2163 | 10,8864 | 8,9070 | 8,9070 | 7,9174 | 7,2576 | 6,5978 | 6,5978 |
|  |  |  | 4,2936 | 4,0551 | 3,9358 | 3,2202 | 3,2202 | 2,8624 | 2,6239 | 2,3854 | 2,3854 |

Приросты объемов потребления тепловой энергии в связи со строительством новых объектов по генеральному плану представлены в таблице 41.

Таблица 41

| Объект | tвн | V | Qот | QГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °С | м3 | кВт | кВт |
| п. Кубань |  |  |  |  |
| Котельная № 43 |  |  |  |  |
| КБО на 25 раб. Мест | 18 | 1500 | 21,090 | 2,035 |
| Химчистка-прачечная на 410 кг/смену | 15 | 1500 | 22,575 | 119,186 |
| Баня-сауна на 20 мест | 28 | 912 | 18,824 | 139,535 |
| Итого котельная № 43 |  |  | 62,489 | 260,756 |
| Котельная № 1п |  |  |  |  |
| Детский сад на 115 мест | 22 | 4020,4 | 74,297 | 23,401 |
| Поликлиника н 125 посещений | 20 | 3000 | 36,000 | 4,360 |
| Стационарная больница на 70 мест | 20 | 15120 | 181,440 | 36,628 |
| Станция скорой помощи на 2 маш. | 18 | 1050 | 17,317 | 0,256 |
| Итого котельная №1п |  |  | 309,054 | 64,645 |
| п. Советский |  |  |  |  |
| Котельная №2п |  |  |  |  |
| Спортивный комплекс 162 м² | 16 | 972 | 15,187 | 0,942 |
| Клуб на 360 мест | 16 | 1404 | 21,936 | 6,279 |
| Библиотека 7,2 тыс. единиц | 18 | 324 | 4,555 | 0,293 |
| Итого котельная №2п |  |  | 41,678 | 7,514 |
| Котельная №3п |  |  |  |  |
| Детский сад на 75 мест | 22 | 2622 | 48,455 | 15,262 |
| Итого котельная №3п |  |  | 48,455 | 15,262 |
| п. Новоивановский |  |  |  |  |
| Котельная 4п |  |  |  |  |
| Спортивный комплекс 162 м² | 16 | 972 | 15,187 | 0,942 |
| Клуб на 330 мест | 16 | 1287 | 20,108 | 5,756 |
| Библиотека 7,2 тыс. единиц | 18 | 324 | 4,555 | 0,293 |
| Итого котельная 4п |  |  | 39,850 | 6,991 |
| Котельная №5п |  |  |  |  |
| Детский сад на 50 мест | 22 | 1748 | 32,303 | 10,174 |
| Итого котельная №5п |  |  | 32,303 | 10,174 |
| п. Урожайный |  |  |  |  |
| Котельная6п |  |  |  |  |
| Детский сад на 65 мест | 22 | 2272,4 | 41,994 | 13,227 |
| Начальная школа на 40 мест | 18 | 2934 | 48,388 | 1,628 |
| Спортивный комплекс 280 м² | 16 | 1680 | 26,248 | 1,628 |
| Итого котельная 6п |  |  | 116,630 | 16,483 |
| п. Мирный |  |  |  |  |
| Котельная 7п |  |  |  |  |
| Детский сад на 25 мест | 22 | 874 | 16,152 | 5,087 |
| Начальная школа на 45 мест | 18 | 3300,75 | 54,436 | 1,831 |
| Итого котельная 3п |  |  | 70,587 | 6,919 |
| ИТОГО |  |  | 721,045 | 388,743 |

Мощность котельных на расчетный срок отражена в таблице 42.

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| п. Кубань |
| Котельная № 43 п. Кубань, ул. Спортивная, 2 | 2,6239 | - | 0,579 | 6,2029 | 5,0286 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,309 | - | 0,065 | 0,374 | 0,3964 |
| п. Советский |
| Котельная № 33 п. Советский, ул. Степная | 0,4397 | - | 0,0618 | 0,5015 | 0,7422 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,042 | - | 0,007 | 0,049 | 0,0519 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,048 | - | 0,015 | 0,063 | 0,0668 |
| п. Новоукраинский |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,040 | - | 0,007 | 0,047 | 0,0498 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,032 | - | 0,010 | 0,042 | 0,0445 |
| п. Урожайный |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,117 | - | 0,016 | 0,133 | 0,141 |
| п. Мирный |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,0706 | - | 0,007 | 0,0776 | 0,083 |
| Итого |  |  |  |  | 6,604 |

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1. Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода принята по данным эксплуатирующей организации филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 21 ºС.

2. Средняя температура отопительного периода – 3,9ºС.

3. Продолжительность отопительного периода – 183 дня.

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов. Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 43

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение Кубань |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0084069 | 0,0123866 | 0,0123866 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0084069 | 0,0123866 | 0,0123866 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 4,83 | 6,604 | 6,604 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 4,83 | 6,4429 | 6,4429 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 0,1611 | 0,1611 |
| 4 | Протяженность сетей | км | 6,397 | 6,687 | 6,687 |

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основное направление развития теплоснабжения в МО «сельское поселение Кубань», определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период, - переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии к децентрализации с применением индивидуальных котлов на газовом топливе (по мере газификации муниципального образования).

В настоящем разделе определены принципиальные решения по перспективному развитию теплоснабжения жилой и общественной застройки. Раздел разработан с учетом требований СНиП 41.02-03, 2.07.01-89*, 23-01-99 и материалов Заказчика.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – 22 С;

- продолжительность отопительного периода 175 суток согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Для выявления возможности комфортного обеспечения теплом по всем видам потребления различных групп застройки жилых домов, общественных зданий по очередям строительства определяются потребности в тепле.

В зданиях многоэтажной застройки предусматривается централизованное отопление, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий намечается от местных водонагревателей, работающих на газовом топливе. В  зданиях усадебной и коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Покрытие тепловых нагрузок зданий в существующей черте поселка  обеспечивается за счет резерва и модернизации существующих котельных. В реконструируемой (зона выборочной реконструкции) зоне общественные здания и жилые секционные здания получают тепло от модернизируемых котельных, тепловые сети имеют небольшую протяженность. Единичные объекты обслуживания на территории жилой застройки могут обслуживаться автономными генераторами тепла (мощность предусматривается в зависимости от требующейся тепловой нагрузки).

В существующей застройке поселка предлагается покрытие тепловых потребностей по отоплению и вентиляции для секционных зданий (вновь строящихся и сохраняемых), расположенных или прилегающих к зоне существующей застройки, осуществлять от имеющихся котельных; теплоснабжение индивидуальных зданий сохраняемых и новых – по сложившейся схеме, преимущественно от местных отопительных систем.

В перспективе при необходимости строительства новых многоэтажных зданий (за пределами 1 очереди строительства), размещаемых вне зон влияния существующих котельных, или располагаемых на периферии поселка, возможно устройство автоматизированных блочных индивидуальных котельных.

Покрытие тепловых нагрузок секционной застройки, проектируемой на новой территории, обеспечивается от новой котельной, размещаемой в центре тепловых нагрузок.

Потребности в тепле определены для жилых и общественных зданий (с учетом СНиП 41.02-2003 «Тепловые сети»).

Ожидаемые потребности тепла определены по укрупненным показателям, с учетом использования конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и применения энергосберегающих мероприятий.

Уровень тепловой обеспеченности производственных предприятий в настоящем разделе не прогнозируется (эти промпредприятия имеют собственные источники покрытия тепловых нагрузок).

Тепловая нагрузка жилых и общественных зданий

Таблица 44

| №№ пп | Наименование показателей | Един. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка в существующей поселковой черте |  |  |  |
| 1 | Расход тепла на отопление жилых зданий | МВт |  |  |
| 1.1. | На отопление 4-5 этажных зданий | «-« | 2,0 | 2,0 |
| 1.2. | На отопление 2-3 этажных зданий | «-« | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий | «-« | 8,0 | 8,7 |
|  | Итого: | «-« | 14,5 | 15,2 |
| П. | Застройка нового южного проектируемого района |  |  |  |
| 1 | Расход тепла на отопление секционных 2-х –3-х этажных зданий | «-« | 1,5 | 3,9 |
| 2 | Расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий | «-« | 1,5 | 4,3 |
|  | Итого: |  | 3,0 | 8,2 |
|  | Всего: |  | 17,5 | 23,4 |

В качестве автономных генераторов теплоты для малоэтажной застройки рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты, работающие на газообразном топливе. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, поставляющих современное оборудование.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидро-защитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

Для организации теплоснабжения – в проектируемых секционных  жилых и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные системы теплоснабжения – поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (жильца многоэтажного дома). В качестве генератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный базовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, ГВС. Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Тепловые генераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла в зависимости от экономических возможностей и физиологических потребностей. Расчеты показывают, что при стопроцентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом  стоимости сервисного обслуживания затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с  дотацией при централизованной системе.

С целью энергосбережения необходимо оборудовать все жилые и общественные здания счетчиками расхода горячей воды.

Для защиты воздушного бассейна от вредных выбросов с уходящими дымовыми газами от источников тепла и для обеспечения допустимого уровня концентрации вредных выбросов в атмосферу рекомендуется модернизация действующего или установка более совершенного оборудования системы теплоснабжения. При этом рекомендуется устройство солнечно-топливных котельных, которые дают возможность использования солнечной энергии для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в отопительный период. Для зданий индивидуальной застройки, наряду с автономных теплоснабжением от источников, работающих на газовом топливе, рекомендуется использование солнечной энергии. Для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в отопительный период, что создает экологически чистую среду проживания.

Ориентировочные объемы  работ на 1 очередь строительства представлены  в таблице № 45.

Ориентировочные объемы работ на 1 очередь строительства

Таблица 45

| №№ пп | Показатели | Един. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной | сооружение | 1 | По итогам утверждения инвестиционной программы |
| 2 | Реконструкция котельных | -«- | 2 | По итогам утверждения инвестиционной программы |

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 19°С.

Средняя температура за отопительный период – плюс 2 °С.

Продолжительность отопительного периода - 149 суток.

Поселок Кубань

Проектом генерального плана для централизованного теплоснабжения административных и общественных зданий, а также малоэтажной жилой застройки п. Кубань предусматривается реконструкция существующей котельной ДК, связанная с  заменой основного и вспомогательного оборудования. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС.

Котельную детсада  проектом решено закрыть, так как её охранная зона накрывает жилую застройку. Её тепловую нагрузку возьмет на себя котельная ДК. Для этого необходимо строительство трубопровода перемычки диаметром 159 мм, протяженностью 156 м, в двухтрубном исполнении.

Проектом предусматривается поэтапная замена существующих тепловых сетей в зависимости их износа и срока эксплуатации.

Теплоснабжение здания проектируемого детского сада осуществляется от проектной индивидуальной газовой котельной, мощностью 0,1 Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с  котельной 95/70 ºС.

Теплоснабжение остальных административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Кубань на первую очередь и расчётный срок составит 28,1 Гкал/ч (64 306 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий.

Устранение замечаний надзорных органов (Ростехнадзор) по эксплуатации устаревшей автоматики безопасности ПМА на котельной - реконструкция котельной №43, в существующем здании котельной замена котлов соответствующей мощности, замена автоматики, узел учёта расхода газа, диспетчеризация.

#### Поселок Дальний

Проектом генерального плана предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Дальний. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Дальний на первую очередь и расчётный срок составит 2,2 Гкал/ч (5038 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий.

Поселок Мирный

Проектом генерального плана предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Мирный. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Для отопления общественных зданий предусматривается реконструкция существующей котельной с переводом её на газ.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Мирный на первую очередь и расчётный срок составит 4,7 Гкал/ч (10 872 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий.

#### Поселок Новоивановский

Проектом генерального плана предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Новоивановский. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение здания реконструируемого детского сада осуществляется от сохраняемой индивидуальной газовой котельной, мощностью 0,02 Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с  котельной 95/70 ºС.

Теплоснабжение остальных административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Новоивановский на первую очередь и расчётный срок составит 14,1 Гкал/ч (32 311 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий.

#### Поселок Подлесный

Проектом генерального плана предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Подлесный. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Подлесный на первую очередь и расчётный срок составит 2,1 Гкал/ч (4812 Гкал/год). Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий.

#### Поселок Советский

Проектом генерального плана предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Советский. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Малоэтажную жилую застройку в северо-восточной части населенного пункта обеспечить теплоснабжением от существующей газовой котельной, мощностью 1,24 Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с  котельной 95/70 ºС.

Теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Советский на первую очередь и расчётный срок составит 8,8 Гкал/ч (19 806 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий.

Устранение замечаний надзорных органов (Ростехнадзор) по эксплуатации устаревшей автоматики безопасности ПМА на котельной - реконструкция котельной №33, в существующем здании котельной замена котлов соответствующей мощности, замена автоматики, узел учёта расхода газа, диспетчеризация.

#### Поселок Трудовой

Проектом генерального плана предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Трудовой. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Трудовой на первую очередь и расчётный срок составит 1,7 Гкал/ч (4019 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий.

#### Поселок Урожайный

Проектом генерального плана предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Урожайный. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение здания проектируемого начальной школы и детсада осуществляется от проектной индивидуальной газовой котельной, мощностью 0,1 Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с  котельной 95/70 ºС.

Теплоснабжение остальных административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Урожайный на первую очередь и расчётный срок составит 0,8 Гкал/ч (1784 Гкал/год).

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды, рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, геотермальные источники и тепловые насосы. Они могут быть использованы совместно с котельными на газе для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, учреждений здравоохранения, спорта, индивидуальной жилой застройки). Однако, для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению на территории поселения на первую очередь и расчётный срок:

– реконструкция котельной ДК с  заменой оборудования;

– проектная индивидуальная газовая котельная детского сада п. Кубань – 1 шт.;

– реконструкция котельной п. Мирный с переводом её на газ;

– проектная индивидуальная газовая котельная начальной школы, детского сада п. Урожайный – 1 шт.;

– установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Поселок Кубань

Для развития системы теплоснабжения п. Кубань на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– строительство тепловых сетей диаметром 159 мм. протяженностью 156 м. в двухтрубном исполнении

Поселок Дальний

Для развития системы теплоснабжения п. Дальний на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается строительство тепловых сетей.

Поселок Мирный

Для развития системы теплоснабжения п. Мирный на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– реконструкция существующей котельной с переводом её на газ;

– установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Поселок Новоивановский

Для развития системы теплоснабжения п. Новоивановский на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Поселок Подлесный

Для развития системы теплоснабжения п. Подлесный на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Поселок Советский

Для развития системы теплоснабжения п. Советский на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Поселок Трудовой

Для развития системы теплоснабжения п. Трудовой на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Поселок Урожайный

Для развития системы теплоснабжения п. Урожайный на 1-ую очередь

строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– установка проектной индивидуальной газовой котельной начальной школы, детского сада;

– установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Отражается  в   ежегодных  Топливных  энергетических  балансах филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети». Централизованное теплоснабжение  жилищного  фонда  и  объектов  социального  назначения  осуществляется  2  котельными  суммарной  мощностью  5,33 Гкал/час.

Дефицит/резерв  располагаемой  тепловой  мощности  котельных    филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по  заключенным  договорам  резерв  составляет  2,92 Гкал/час.  При  расширении,  реконструкции  или  строительстве  нового  объекта  присоединения  новой  тепловой  нагрузки  возможно.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.

Доля  поставки  тепловой  энергии  по  приборам

Основным потребителем услуг филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»  является население муниципального образования.

Приборы  учета  тепловой  энергии  отсутствуют. Причина заключается в  достаточно высокой цене приборов учета тепловой  энергии  и  работ  по  их  установке,  что  препятствует  широкому  их  использованию  среди  населения,  а  также  недостатку  средств  в  бюджете  для  обеспечения  данными  приборами  организаций.

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий.

Таблица 46. Расчетные тепловые нагрузки

| Наименование здания | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| п. Кубань |
| Всего от котельной ДК | 2,636 | 0,329 | 0,515 | 3,480 |
| Индивидуальная котельная детского сада | 0,015 | 0,0182 | 0,0101 | 0,043 |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,112 | 0,159 | 0,189 | 0,459 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 20,154 | 0,0000 | 3,7338 | 23,888 |
| п. Дальний |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,022 | 0,0193 | 0,0021 | 0,043 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 1,841 | 0,0000 | 0,3410 | 2,182 |
| п. Мирный |
| Всего от котельной | 0,035 | 0,049 | 0,016 | 0,100 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 3,944 | 0,0000 | 0,7308 | 4,675 |
| п. Новоивановский |
| Индивидуальная котельная детского сада | 0,006 | 0,0079 | 0,0044 | 0,019 |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,034 | 0,073 | 0,025 | 0,132 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 11,838 | 0,0000 | 2,1931 | 14,031 |
| п. Подлесный |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,001 | 0,0012 | 0,0001 | 0,003 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 1,780 | 0,0000 | 0,3298 | 2,110 |
| п. Советский |
| Всего от котельной | 0,048 | 0,1128 | 0,0054 | 0,166 |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,028 | 0,043 | 0,010 | 0,081 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 7,229 | 0,0000 | 1,3392 | 8,568 |
| п. Трудовой |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,002 | 0,009 | 0,031 | 0,043 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 1,406 | 0,0000 | 0,2605 | 1,666 |
| п. Урожайный |
| Индивидуальная котельная начальной школы детского сада. | 0,016 | 0,0189 | 0,0105 | 0,045 |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,035 | 0,0306 | 0,0033 | 0,068 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 0,582 | 0,0000 | 0,1078 | 0,689 |

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Надежность работы системы теплоснабжения:

Суммарная установленная мощность котлов составляет 5,33 Гкал/час.

Расчётный срок службы котлов составляет 25лет (расчётный срок службы котлов приведён согласно данным завода изготовителя). По истечении расчётного срока службы котла, должно проводиться экспертное обследование технического состояния основных элементов работающих под давлением (барабаны, коллекторы, экраны и др.) В результате обследования должны быть определены допустимые параметры и условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие мероприятия или необходимость демонтажа котлов. Техническое состояние котельных расположенных на территории сельского поселения Кубань, показывает, что общий уровень износа котельных более (нет данных) %.

С целью снижения уровня износа котельных необходимо ежегодно выполнять реконструкцию или замену котельных, физический износ которых составляет 80-100 %. Для реконструкции и строительства новых (мобильных) котельных необходимо ежегодно предусматривать дополнительное финансирование.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Качество поставляемого ресурса.

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг таблица 47.

Таблица 47 Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали –24 ч; для проведения 1 раза в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 1.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C –для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C – для любых систем теплоснабжения | Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| Отопление | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). |
| 6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C. |  |  |
| 7.Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем |  |  |

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется филиал ОАО «АТЭК» Гулькевичские тепловые сети.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствует.